1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE ŞİRKETİN TANIMI

| Ürün Adı | : Klor |
| --- | --- |
| Formül | : Cl2 |
| Üretici Firma | : Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. Spor Cad. Acısu Sok. Taşlık Apt. No:19/A 80680 Maçka İSTANBUL / TURKEY |
| Acil Telefon Numarası | : 00 (90) (212) 2583122 |

2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ VE İÇİNDEKİ MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

| Maddenin Kimyasal Adı | : Klor |
| --- | --- |
| Sinonimler | : Klor |
| Sınıflama & Sembol : | : Sınıf A, Sınıf C, Sınıf D, Sınıf E R:23 - 36 / 37/38 ; S: 7/9-44 |

3-) TEHLİKE TANIMI

| En Önemli Tehlikeleri | : Zehirli Madde |
| --- | --- |
| Özel Tehlikeleri | :Basınçlı gaz,korozif madde, tehlikeli reaktif ve zehirli madde. |

4-) İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

| Teneffüs edilirse | : Hastayı açık havaya çıkarın, solunumu ve kalp atışlarını kontrol edin. Solumuyorsa, suni teneffüs yaptırın. Solunum zorluğu varsa, oksijen verin. Derhal doktor çağırın. Doktorun müdahaleyi, semptomları kontrol altında tutarak, klinik şartlarında yapması gerekir. Zehirlenmeye karşı bir tepki yoktur. Bronchodilatorler bazı semptomların tedavisinde kullanılmalıdır. Aşırı klora maruz kalmış hasta geç çıkabilen etkiler nedeniyle bir süre gözetim altında bulundurulmalıdır. |
| --- | --- |
| Deriyle temas ederse | : En az 20 dakika akan su ile, temas eden yerleri yıkayın. Derhal kirlenmiş elbiseleri çıkarın. Doktor çağırın. Sıvı klor ile yanma olup olmadığını kontrol edin.. |
| Gözle temas ederse | : Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akan, ılık suyla yıkayın. Kirli suların etkilenmeyen göze gitmemesine dikkat edin. Derhal doktor çağırın. |
| Yutulursa | : Gaz olduğu için yutulması sözkonusu değildir. |

5-) YANGINLA MÜCADELE

| Uygun yangın söndürme maddesi | : Püskürtülen su, CO2, kuru kimyasallar. |
| --- | --- |
| Emniyet nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme elemanı | : Dökülen sıvı klora yada sıvı klor sızan deliğe su tutmayınız. |
| Spesifik zararları | : Havada yanıcı değildir, klorla yanma reaksiyonu veren maddeler aynı havada olduğu gibi yanarlar. Çoğu madde ile patlayıcı ve şiddetli bir şekilde reaksiyona girer. Tehlikeli yanma ürünleri, kloritleri oluşturur. |
| Specific metodlar | : -- |
| İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman | : Pozitif basınçlı, tam yüz maskeli hava tüplü solunum cihazı ve koruyucu giysi. Klor silindirlerini soğutmak ve buharlarını tutmak için su sisi kullanın. |

6-) KAZA SONUCU  DÖKÜLME, SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER

| Kişisel önlemler | : Klorla kirlenmiş alanı terkedin. Girişi yasaklayın. Personel kontrol tedbirleri konusunda eğitilmelidir. Klor delikleri ile mücadele için Klor Enstitüsü Acil Müdahale kiti bulundurulmalıdır. Hatlardaki yada vanalardaki delikler amonyak buharı ile belirlenir. Klor gazı havadan 21/2 oranında daha ağırdır ve yere doğru çöker. Koruyucu elbise, kimyasal koruyucu giysi, tamyüz maskeli, pozitif basınçlı ve hava tüplü solunum cihazı kullanın. |
| --- | --- |
| Çevresel önlemler | : İlgili yetkili mercileri uyarın. Klor, soda çözeltisi, kostik soda çözeltisi ve sulu kireç ile absorblanıp nötralize edilebilir. Su sisi herhangi bir delikten kaçan kloru azaltmak ve çöktürmek amacıyla yararlı olabilir. Deliklere su tutulmamalıdır, çünkü daha kötü hale getirebilir. |

7-) KULLANMA VE  DEPOLAMA

| Kullanma | : Tehlikeli, zehirli gaz, azami dikkatle taşıyın.Buharlarını solumayın. İşin tabiatına uygun koruyucu ekipman ve maske giyin. Kullanmadan önce ve kullandıktan sonra tahliye sistemi kullanın. Basınç sistemini öncelikle kullanın. Bütün delikleri acilen tamir edin. Eğer yerinde müdahale edilebiliyorsa klor silindirlerini hareket ettirmeyin. |
| --- | --- |
| Teknik tedbirler | : Herhangi iki vana arasına emniyet vanası yerleştirin. Sistemdeki emniyet boşaltma vanası emniyetli bir alana ya da gaz yıkama sistemine bağlantılı olmalıdır. Geri emişi önlemek için çek valf kullanın. |
| Kullanma | : Isıdan, alevden, kıvılcımdan ve kolayca oksitlenebilir maddelerden uzakta, kuru ve iyi havalandırılmış alanlarda depolayın. Kümelenmiş tüm dolu ve boş silindirleri vana yukarda olacak pozisyonda tutun. Mümkünse silindir vana başlıklarını değiştirin. Silindir sıcaklıkları 51 °C’ asla geçmemelidir. |
| Ambalaj malzemesi | : Çelik basınçlı silindirler. |
| Diğer önlemler | : Yakınında kaynak yapmayın. Sıcak yüzeylerden ve alevden uzak tutun. Gaz kullanıldığında gaz silindirlerinin üzerindeki vanaların tamamen açıldığından emin olun. Mümkün olan en geniş ve yeterli havalandırılmış alanı kullanın. Boruları temiz ve kuru tutun. Klorun yüksek genleşme katsayısı yüzünden sıvı klor hatlarındaki blok vanalar arasına uygun genleşme odaları yerleştirilmelidir. |

8-) MARUZ KALMA KONTROLLERİ /KİŞİSEL KORUNMA

| Mühendislik önlemleri | : Mekanik havalandırma (seyreltme ve bölgesel egsoz), proses veya personel çevresi, ve proses şartlarının kontrolu. Havalandırma sistemiyle atılan hava yerine yeterli miktarda havayı sağlayın. |
| --- | --- |
| Hijyen Önlemleri | : Gerekmez. |
| Maruz kalma limitleri | : TWA (TLV -TVA):0.5 ppm(1.5mg/m3) 8 saat için. KISA SÜRELİ MARUZ KALMA LİMİTİ(TLV-STEL): 1 ppm (3 mg/m3) 15 dakika için |

8-) MARUZ KALMA KONTROLLERİ /KİŞİSEL KORUNMA

| Personel koruma ekipmanı | : |
| --- | --- |
| - Solunum sisteminin korunması | : NIOSH önerileri: 5 ppm’ye kadar :Klora korumalı kartuşa sahip yarı yüz maskesi. 12.5 ppm’e kadar :Klora karşı koruyan kanisterli tam yüz maskesi. 25 ppm’e kadar: tam yüz korumalı oksijenli maske. 30 ppm veya bilinmeyen konsatrasyona girişte ve yüksek riskli alanlarda acil kaçış solunum cihazı önerilir. Emniyetli kullanımı sağlamak için eğitim ve uygunluk testi gereklidir. |
| - Elllerin korunması | : Sızdırmaz eldiven, neopren, PVC, veya kauçuk |
| - Gözlerin korunması | : Havalandırması olmayan gözlük ve yüz koruyucusu. Önerilen seviyelere uygun tam yüz maskesi. Bu kimyasalla çalışırken kontak lens kullanılmamalıdır. |
| - Deri ve vücudun korunması | : Sızdırmaz tulum yada diğer kimyasal resistan elbise. Sızdırmaz bot, neopren , kauçuk. |

9-) FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

| Molekül Ağırlığı | : 70.91 |
| --- | --- |
| Fiziksel görünüş | : Sıvı veya gaz |
| Renk | : Yeşil-sarı gaz |
| Koku | : Karakteristik rahatsız edici koku. |
| Kaynama noktası | : -34.5 °C |
| pH | : Ölçülemez. |
| Buhar yoğunluğu(hava=1) | : 2.45 |
| Parçalanma sıcaklığı | : Ölçülemez. |
| Suda çözünürlük( 20 °C’da) | : 7.3 g/l |

10-) STABİLİTE VE REAKTİVİTE

| Stabilite | : Stabil |
| --- | --- |
| Reaktivite | : Aşırı reaktif gaz yada sıvı, kuvvetli oksitleyici reaksiyonları sonunda oluşan maddeler patlayıcı olabilir. Su ile hidroklorik asidi oluşturmak üzere reaksiyona girer. |
| Sakınılması gereken şartlar | : Klor bazı metal ve plastik formlarına zarar verir Sadece klor için uygunluğu onaylanmış maddeleri kullanın. |
| Sakınılması gereken maddeler | : Metan, asetilen, etilen veya etan eğer gün ışığı yada bir katalizle ateşlenirse patlayıcı şekilde reaksiyona girer. Sıvı yada katı hidrokarbonlarla şiddetli bir şekilde reaksiyona girer (yanar yada patlar). İnce toz aliminyum, bronz, bakır, manganez, kalay, çelik ve demir klor ile şiddetli bir şekilde; patlayıcı olarak bile reaksiyona girer. Amonyak ve diğer azot bileşikleri klorla reaksiyona girer ve yüksek patlayıcı azot triklorürü oluşturur. Fosfor, bor, aktif karbon ve silikon oda sıcaklığında gaz klorla temas halinde ateşleyebilir. |
| Tehlikeli bozunma ürünleri | : Su buharı varlığında, klordan hidroklorik asit ve hipokloroz asit oluşabilir. . |

11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

| Akut toksisite | : LD50 : Gerekmez. |
| --- | --- |
| Soluma | : Klor burun, boğaz ve solunum yollarını rahatsız edicidir. Aşırı maruz kalmaya bağlı belirtileri öksürük, solunum yetmezliği, göğüs ağrısı, bulantı, kusmadır. Maruziyetten saatler sonra akciğer şişliği ve kimyasal olarak akciğer etkilenmesi gelişebilir. Yüksek konsantrasyonlar bilinç kaybı ve ölüme neden olabilir. |
| Deri ile temas | : Yüksek konsantrasyon ciddi rahatsızlıklara neden olur. Belirtileri yanma ve batma duyguları, kızarma ve su toplanmasıdır. Sıvıyla temas ciddi bölgesel rahatsızlık, su toplanması ve yanmalara neden olur. |
| Gözle temas | : Ciddi bir göz rahatsız edicidir. Belirtileri aşırı göz yaşı ile birlikte keskin ağrı(batma) ve yanma hissi şeklindedir. Sıvıyla direkt temas yanıklara, kalıcı zarara ve muhtemelen körlüğe yol açar. |
| Yutma | : Gaz için söz konusu değildir. Sıvısı ağrı, yanık susaması, abdominal kramplara, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. Boğazda rahatsızlık ve şişlik nefes darlığına neden olur. |

11-) TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

| Kronik toksisite | : 5 ppm gaza uzun süre yada tekrarlanan maruziyet, solunum rahatsızlıkları, burun yanması ve diş minelerinin aşınmasına neden olur. Klora tekrarlanan maruz kalma koklama duygusunun kaybına neden olabilir. |
| --- | --- |
| Kansejorenik etki | : Bu madde Amerikan Ulusal toksikoloji programı kanser uluslararası araştırma ajansı veya işçi sağlığı ve iş güvenliği tarafından kansejoren olarak nitelendirilmemiştir. |

12-) EKOLOJİK BİLGİLER

| Ecotoksisite etkileri | : -- |
| --- | --- |
| - Akut Balık toksisitesi | : LC50:(kobay solunumu ) 293 ppm; 1 saat boyunca maruz kalmada (fare solunumu):137 ppm; 1 saat boyunca maruz kalmada |
| Diğer bilgiler | : Devletin ve bölgesel otoritenin konuyla ilgili kurallarına riayet ediniz. Gaz klor sodyum hidroksit yada kireç çözeltisinde absorblanabilir. Çözeltiye bertaraf edilmeden önce sodyum sülfit gibi bir indirgenle müdahale edilmelidir çünkü hipoklorit oluşur. Silindirleri kostik çözeltisi içine daldırmayınız. |

13-) DOĞADA UZAKLAŞTIRMA (Bertaraf etme)

| Diğer bilgiler | : -- |
| --- | --- |

14-) TAŞIMACILIK HAKKINDA  BİLGİLER

| UN NO | : 1017 |
| --- | --- |
| IMDG |  |
| Sınıflama | : Sınıf A, Sınıf C, Sınıf D, Sınıf E |
| Uygun nakliye adı | : Klor |
| AMBALAJ GRUBU | : |

15-) YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

| EINECS-NO | : -- |
| --- | --- |
| Semboller | : Cl2 |
| R- Cümlecikleri | : |
| R-23 | :Solunması halinde zehirlidir. |
| R-36/37/38 | : Gözleri solunum sistemini ve deriyi tahtiş edicidir. |
| S cümlecikleri |  |
| S-7/9 | : Kabı, iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. |
| S-44 | : Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurun |
| Diğer bilgiler | : -- |

16-) DİĞER BİLGİLER

| Düzenlemeler | : -- |
| --- | --- |
| Uyarı | : -- |
| Tarihçesi | : -- |
| İlk yayın tarihi | : Aralık 1995 |
| Önceki yayın tarihi | : Şubat 1996 |
| Versiyon | : 3 |
| Yazan | : Inorganik Tesisler Fabrika Müdürlüğü |

Ak-kim Kimya San. ve Tic. A.Ş. Eylül 1998

Burada verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir. Ancak, yazılanlar bizim bu günkü bilgilerimize dayanır ve maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Oluşan kanunlar ve tayinler, ürünümüzü alanların kendi sorumluluklarına göre dikkate alınmalıdır.